Кабинет министров Азербайджанской Республики

Постановление № 167

Об утверждении «Правил определения «Охранной Зоны» эксплуатируемых экспортных нефтепроводов»

город Баку, 2 ноября 2004 года

В целях обеспечения исполнения пункта 11 утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 августа 2002 № расп. 1031-15. «Плана комплексных мероприятий по обеспечению безопасности трубопроводов по экспорту нефти» Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. Утвердить «Правила определения «Охранной Зоны» эксплуатируемых экспортных нефтепроводов» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр Азербайджанской Республики

А. РАСИ-ЗАДЕ

Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики (30 ноября 2004 года, № 11, статья 957) («VneshExpertService» LLC).

С поправками согласно постановлениям от 22 июля 2006 года № 180; 13 сентября 2006 года № 207; 6 мая 2008 года № 109; 19 августа 2008 года № 191; 12 июня 2013 года № 123; 24 января 2014 года № 20 («VneshExpertService» LLC).

Утверждено

постановлением

Кабинета министров

Азербайджанской Республики

от 2 ноября 2004 года

№ 167

Правила

определения «Охранных Зон» эксплуатируемых экспортных нефтепроводов»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила подготовлены в целях охраны, создания нормальных условий для безопасной и надежной эксплуатации экспортных нефтепроводов на территории Азербайджанской Республики, за исключением трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказского трубопровода, и предупреждения возможных происшествий.

1.2. Экспортные нефтепроводы (далее - ЭНП) - инженерные сооружения, состоящие из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов, трубопроводов под насыпным грунтом и связанных с ними насосных станций, хранилищ нефти и других технологических объектов, обеспечивающих транспортировку, приемку, сдачу нефти потребителям и ее перевалку.

1.3. Требования настоящих Правил наряду с собственниками земли распространяются и на землепользователей.

2. Состав экспортных нефтепроводов

2.1. В состав ЭНП, на которые распространяются настоящие Правила, входят:

- трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных станций, узлами пуска и приема очистных устройств;

- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов, линии электропередачи, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой;

- противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов;

- специальные хранилища для аварийного выпуска продукции нефти и нефтепродуктов;

- сооружения службы эксплуатации ЭНП;

- дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы ЭНП, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

- головные и промежуточные перекачивающие, наливные станции, резервуарные парки;

- наливные и сливные эстакады и причалы;

- пункты подогрева нефти и нефтепродуктов.

3. Обозначение экспортных нефтепроводов в местах вдоль маршрута

3.1. ЭНП обозначаются железобетонными и металлическими опознавательными знаками высотой 1,5-2,0 метра от поверхности земли расположенными вдоль маршрута трубопровода.

3.2. Места пересечения ЭНП с реками, а также каналами обозначаются на берегах сигнальными знаками. Сигнальные знаки устанавливаются эксплуатантом, по согласованию с республиканскими органами занимающимися водоснабжением.

3.3. В местах пересечения ЭНП с автомобильными дорогами устанавливается соответствующий дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.

4. «Охранная зона »экспортных нефтепроводов

Для создания условий эксплуатации и для исключения возможности повреждения ЭНП в зависимости от условий прокладки устанавливаются охранные зоны:

- вдоль маршрута ЭНП - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны; на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль линий (маршрутов) многониточных ЭНП - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны; на землях сельскохозяйственного назначения условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль оси подводных переходов трубопроводов - в виде участка от водной поверхности до дна на 25 метров от осей крайних ниток трубопроводов с каждой стороны, вдоль многониточных трубопроводов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, на 100 м от осей крайних ниток переходов с каждой стороны;

- вокруг специальных хранилищ для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных станций, резервуарных парков, наливных и сливных эстакад и причалов, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

5. Зона консультации

Для верхнего и нижнего русла речного перехода предусмотрена 3 километровая зона консультации. Перед выдачей лицензии, разрешения или полномочия для проведения каких-либо работ, строительства плотин и преград, которые могут воздействовать на течение реки в данной зоне и способствовать эрозии необходимо уведомить организацию-эксплуататора. Организация-эксплуататор, в свою очередь должна предоставить сведения и консультации государственным организациям о результатах такой деятельности по речному переходу.

6. Выдача разрешения на проведение работ в «Охранной зоне» экспортных нефтепроводов

6.1. В «Охранных зонах» без разрешения Министерства энергетики (после получения заключения предприятий, их эксплуатирующих) запрещаются следующие работы:

- возводить здания и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также других водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку льда;

- сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода горные, строительно-монтажные работы, геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

6.2. Физические и юридические лица, получившие официальное разрешение на ведение в «Охранных зонах» работ, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов, по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным комитетом градостроительства и архитектуры по касательству относительно работ, указанных во втором абзаце данного пункта, с Министерством экологии и природных ресурсов относительно работ, указанных в третьем абзаце, с Министерством транспорта относительно работ, указанных в четвертом абзаце, с Комитетом мелиорации и водного хозяйства относительно работ, указанных в пятом абзаце, а с Министерством экологии и природных ресурсов относительно работ, указанных в шестом абзаце, по касательству с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным комитетом по строительству и архитектуре, Государственным комитетом по земле и картографии. Эти условия определяются Министерством энергетики Азербайджанской Республики.

Взрывные работы в «Охранных зонах» осуществляются по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

6.3. В «Охранных Зонах» трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные приборы;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а окружающую местность - от разлива нефти;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

6.4. Предприятиям (организациям), эксплуатирующим ЭНП, разрешается:

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землевладельцем, землепользователем или местными органами исполнительной власти, автомобильного транспорта и других технических средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ (если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток);

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты, необходимых для обеспечения эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 дней до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные массивы, с оформлением в течение 1 месяца в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков, с последующим проведением лесовосстановительных работ.

6.5. Производство ремонтных работ на трубопроводах, проходящих в пределах рыбохозяйственных водоемов, должно согласовываться с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, за исключением работ, необходимость проведения которых вызвана аварийной ситуацией на трубопроводе.

6.6. При совпадении «Охранной зоны» трубопроводов с полосой отвода железных или автомобильных дорог, охранными зонами линий электропередач высокого напряжения и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов на совпадающих участках территории, осуществляется заинтересованными сторонами по согласованию между ними.

6.7. О проведение работ, упомянутых в пунктах 5.1 и 5.4 настоящих Правил, за два дня, а в чрезвычайных ситуациях незамедлительно уведомляется Особая службы государственной охраны.

6.8. Обстоятельства, не предусмотренные в настоящих Правилах, регулируются соответствующим законодательством.

7. Ответственность

Должностные лица, а также физические и юридические лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном законодательством порядке.

© «VneshExpertService» LLC

Неофициальный перевод